## Slide 1
Notes: Здравствуйте уважаемые члены аттестационной комиссии.

## Slide 2
Notes: Целью моего дипломного проекта является разработка специализированного многофункционального АРМ для решения комплексных задач технического зрения. Необходимо автоматизировать и упростить получение 3d описания сцены, в т.ч. в условиях плохой освещенности, создать удобные инструменты для бесконтактного измерения расстояний, отслеживания объектов и их параметров, а также для сопоставления изображений. Конкретная специализация зависит от решения конкретной задачи, что и будет продемонстрировано. Причем модули АРМ должны встраиваться в приложения компьютерного зрения, а также применяться напрямую, например, на этапе предпроектных исследований в задаче поиска брака на конвейере.

## Slide 3
Notes: Были проведены исследования различных подходов к обработке пространственной информации методами компьютерного зрения, и на их основе для разрабатываемого комплекса был выбран подход с использованием 2,5D данных, получаемых с бесконтактного сенсорного контроллера Kinect.

## Slide 4
Notes: Устройство подключается к ПК через USB порт. Оно содержит стереоскопическую систему, генерирующую, помимо цветного изображения, так называемую 2,5D карту глубины по структурированной ИК подсветке и данным о фокусировке. Карта представляет собой двумерный массив, в котором каждая ячейка содержит значение глубины для соответствующего пикселя цветного изображения. Потоки глубины и цвета с сенсора Kinect можно получать в режиме реального времени (30 fps).

## Slide 5
Notes: В состав разработанного АРМ входят 6 инструментов, доступных пользователю. Отдельно отмечены те из них, для работы которых необходимо наличие сенсора Kinect.

## Slide 6
Notes: Анализ карты глубины, получаемой с сенсора, выявил наличие в ней участков с неопределенными значениями. Они возникают из-за перекрытия объектов, а также отражения или рассеяния инфракрасного излучения сенсора на некоторых поверхностях и не позволяют использовать карту для точных измерений. С такой проблемой невозможно справиться при помощи обычной, например, медианной фильтрации, так как неопределенные области имеют достаточно большой размер.

## Slide 7
Notes: По итогам анализа публикаций о способах восстановления карты глубины был выбран метод взвешенной двунаправленной кросс-фильтрации. Он основан на одновременном учете пространственной и цветовой информации. Таким образом удается предсказать наличие границ объектов в местах с неопределенной глубиной и учитывать в восстановлении глубину пикселей, принадлежащих одному объекту. На маске весов видно, что области неопределённости и границ окрашены в черный цвет, а значит, вносят минимальный (нулевой) вклад в вычисление неизвестных глубин.

## Slide 8
Notes: Результат фильтрации представлен на изображении справа. Работа грубо реализованного алгоритма занимала около 7 минут. Итоговая программа тратит на обработку 1 карты глубины около 4 секунд на ПК с двухъядерным процессором Intel Core i3, тактовой частотой 2,27Ггц.

## Slide 9
Notes: Также в АРМ с использованием Kinect были реализованы модули для отслеживания объектов, динамического измерения расстояний и ночного видения. Но на них я не буду останавливаться подробно.

## Slide 10
Notes: Параллельно с дипломным проектом решалась задача в рамках гранта Анатолия Павловича Карпенко и Губайдуллина Ирека Марсовича из института физической химии и электрохимии (им. А. Н. Фрумкина РАН) о поиске дефектов на поверхности металла. Задача оказалась широко распространенной и актуальной в сфере технического зрения. Поэтому в разработанное АРМ был включен отдельный модуль для ее решения. Входными данными служит видеозапись процесса появления точечной коррозии на металле. Необходимо в автоматическом режиме распознать дефекты и описать динамику их распространения.

## Slide 11
Notes: Был разработан специальный детектор пятен коррозии. Видеозапись разделяется на кадры, каждый из которых обрабатывался отдельно. В рамках предобработки изображение представляется в оттенках серого, а затем его гистограмма растягивается для увеличения контраста и яркости. Далее происходит бинаризация с применением сглаживания по Флойду-Штейнбергу. Фактически, при такой дискретизации оттенки серого цвета аппроксимируются разной плотностью белых пикселей на черном фоне.

## Slide 12
Notes: Это свойство позволяет успешно применять морфологическое закрытие изображения, которое удаляет узкие продольные полосы на металле, а также «серые» области, оставляя неизменными пятна коррозии. Далее простым применением детектора связных областей выделяются все предполагаемые дефекты.

## Slide 13
Notes: После обработки предоставленной институтом видеозаписи были получены зависимости изменения общего числа дефектов, их суммарной площади и периметра от времени видео (или номера кадра).

## Slide 14
Notes: Другим модулем АРМ, работа которого не зависит от контроллера Kinect, является модуль сопоставления изображений. Поиск соответствия между изображениями означает поиск такого преобразования изображения 1, чтобы соответствующие признаковые точки изображений 1 и 2 получили одинаковые координаты.

## Slide 15
Notes: Рассматривается пример сопоставления изображения 2 с масштабированной и повернутой копией самого себя – изображением 1. Задача решается в 3 этапа.

## Slide 16
Notes: Сначала осуществляется поиск и описание особых точек, т.е. таких точек изображения, окрестность которых можно отличить от окрестности любой другой особой точки, расположенной в определенной близости. Для этой задачи был выбран SURF детектор, так как он обеспечивает независимость от масштаба, поворота и освещения.

## Slide 17
Notes: Затем SURF дескрипторы особых точек попарно сравниваются и выбираются наиболее похожие пары.
Третий этап подразумевает поиск преобразования между изображениями, который проводится по наборам пар схожих точек. Чтобы избежать накопления погрешности сопоставления используется алгоритм RANSAC - Random Sample Consensus. В нем реализована общая схема устойчивой оценки с помощью выбора случайных подмножеств. Лучшее соответствие (самое точное совпадение) особенностей изображений определяет искомую матрицу трансформаций. Результат работы модуля представлен на слайде.

## Slide 18
Notes: Также в дипломном был проведен анализ материальных расходов и затрат времени на разработку специализированного АРМ.

## Slide 19
Notes: Помимо этого исследованы и нормированы основные факторы воздействия среды на оператора АРМ. В т.ч. сенсор Kinect имеет сертификат первого класса лазерной безопасности, а значит его инфракрасное излучение совершенно безвредно для человека.

## Slide 20
Notes: Разработанное АРМ позволяет существенно упростить работу инженеров-разработчиков на подготовительном этапе при решении сложных задач технического зрения.
Для повышения качества стереовосстановления, производимого мультикамерой, разработан специальный модуль.
Пользователям АРМ предоставляется возможность динамически получать описания обозреваемой сцены в 3D, отслеживать положение объектов в пространстве, замерять расстояния, получать изображение сцены в осутствии достаточной освещенности, сопоставлять изображения и анализировать коррозийные дефекты на поверхности материалов.