## Slide 1: Разработка системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов для станций ж/д транспорта
Выполнил:
Филатов И. Д.
Научный руководитель:
Грошев С. В.
Notes: Здравствуйте уважаемые члены аттестационной комиссии.

## Slide 2: Задачи дипломного проектирования
Разработать рабочий прототип системы МПЦ для станции метрополитена.
Разработать САПР для автоматизированного кодирования технических алгоритмов работы станции.
Notes: Целью моего дипломного проекта является разработка системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов для станции метрополитена, а также комплекса программ САПР для автоматизированного проектирования технических алгоритмов.
Хочу отметить, что непосредственно создание системы МПЦ предполагалось в первую очередь для проработки структуры и функционала системы в общем, и вторично в рекламных целях для демонстрации возможностей компании.

## Slide 3: Преимущества систем МПЦ относительно релейной централизации
Более высокая надежность
Возможность управления многими станциями из одного рабочего места
Расширенный набор технических функций
Возможность протоколирования действий эксплуатационного персонала
Встроенный диагностический контроль
Значительно меньшие габариты оборудования
Notes: Системы централизации стрелок и сигналов могут быть релейными или микропроцессорными. В независимости от типа такие системы представляют собой комплекс технических решений, основные функции которого это контроль и управление станционными обьектами. По сравнению с устаревающими системами релейной централизации, системы микропроцессорной централизации обладают рядом преимуществ, основные из которых представлены на слайде.

## Slide 4: Структура разработанной системы МПЦ
Notes: Разработанная МПЦ строится по трехуровневой структуре. Верхним уровнем являются автоматизированные рабочие места диспетчера в количестве до 3-х штук, дежурного электромеханика и пульт аварийного управления. Второй уровень включает в себя источники питания, контроллеры, различные блоки и непосредственно управляющий вычислительный комплекс (УВК), в который и устанавливается разработанное ядро станции. Третий уровень – это напольное оборудование станции, стрелки, светофоры и т. п.

## Slide 5: Структура программного обеспечения
Notes: Теперь о структуре программного обеспечения. Центром системы является ядро станции, в нем реализованы все интерфейсы обмена данными между управляющим комплексом и внешними устройствами. Ядро содержит техническое приложение (ТП), которое представляет собой динамическую библиотеку dll и содержит все технические алгоритмы работы станции. Ядро циклически обменивается данными с имитатором и КСУ (контрольно-сопрягающее устройство). Имитатор - программа обеспечивающая имитацию состояний элементов станции. КСУ выполняет функцию обмена данными между ядром и вспомогательными устройствами – АРМ ДСП, АРМ ШН и ДЦ. АРМ ДСП и АРМ ШН предназначены для ручного управления станцией и мониторинга работы напольного оборудования. Дата центр выполняет функцию сбора общей информации по станции в единое хранилище данных, отвечает за несколько независимых станций.

## Slide 6: Протокол обмена данными
Notes: Как уже было сказано ранее, ядро циклически обменивается данными с внешними устройствами. Формат обмена – побитовые массивы. Для обмена данными непосредственно со станцией или имитатором имеется 3 вида массивов – МКИ (массив контрольной информации), МУИ (массив управляющей информации) и МВС (массив внутренних состояний). В массиве МКИ содержится информация о состоянии элементов на станции. Массив МУИ содержит информацию по управлению станцией. Оба эти массива обнуляется и заполняются информацией каждый цикл. МВС формируется на основе МКИ и предназначен для резервного хранения состояний, на случай потери связи с полем. Рассмотрим на примере. От диспетчера поступает команда перевода стрелки. Если перевод возможен, в массив МУИ записывается соответствующий бит противоположного положения стрелки. Через определенное количество циклов проверяется состояние массива МКИ – если стрелка поменяла свое положение, диспетчеру отправляется сообщение с успешным выполнением операции, иначе сообщение с ошибкой.

## Slide 7: Структура технического приложения при ручном кодировании алгоритмов
Notes: Разработанная МПЦ содержит техническое приложение с вручную закодированными алгоритмами. Изначально программировались все элементы станции, далее реализуется класс маршрута, который содержит указатели на маршрутные элементы и светофоры.
Класс для раздачи контактов МКИ, МУИ и МВС выполняет функцию связи программного элемента и реального на станции.
В классе станции содержатся все технические алгоритмы работы МПЦ, а также массивы всех элементов, маршрутов и методы их инициализации.
В главном классе ТП реализуется взаимодействие запрограммированных элементов с внешними массивами.

## Slide 8: Автоматизированное кодирование алгоритмов
Notes: Ввиду того что при ручном кодировании алгоритмов возможно допущение большого количества ошибок, возникала идея автоматизированного кодирования алгоритмов. В основе этой идеи лежит БМРЦ (блочная маршрутно – релейная централизация).
БМРЦ представляет набор релейных блоков, с помощью которых маршрут любой сложности задается нажатием кнопок начала и конца.
Комплекс программ САПР содержит 2 программы – программу редактор блоков, в которой создаются релейные блоки, и программу редактор внешних связей, где проектировщики соединяют эти блоки получая схему БМРЦ.
Далее блоки экспортируются в техническое приложение как обьектные классы в виде кода на языке с++, а схема соединений этих блоков как функция также на языке с++.
Таким образом, например для команды задания маршрута, в техническом приложении происходит имитация нажатия маршрутных кнопок по схеме бмрц.

## Slide 9: Структура технического приложения при автоматизированном кодировании алгоритмов
Notes: Структура технического приложения при автоматизированном кодировании алгоритмов с помощью САПР фактически повторяет структуру ТП при ручном кодировании, с той разницей, что вместо классов элементов и маршрутов выступают классы блоков БМРЦ, а вместо функций технических алгоритмов функция связей между блоками.
На данный момент указанная структура неокончательная, так как работы по созданию ТП по схеме БМРЦ еще не закончены.

## Slide 10: Интерфейс разработанной САПР
Notes: На слайде представлен интерфейс программы редактора внешних связей, которая предназначена для создания схемы БМРЦ станции.
Функционал каждого элемента схемы БМРЦ доступен по правому клику по нему.

## Slide 11: Интерфейс рабочего места диспетчера
Notes: Интерфейс рабочего места диспетчера разработан полностью в соответствии с железнодорожной тематикой.
В системе предусмотрено включение и отключение режимов автоблокировки (кнопки АБ) и автодействия (кнопки АПРИЕМ, АД).
Автоблокировка — это система автоматического регулирования движением поездов, когда управление сигнальными показаниями светофоров происходит автоматически под воздействием поезда.
Автодействие – режим автоматического циклического задания одного или нескольких маршрутов.

## Slide 12: Интерфейс имитатора станции
Notes: Имитатор – это программа имитирующая состояние поля станции. Для автоматического тестирования были разработанные специальные методы, моделирующие поведение станции в течение дня. А именно – подача поездов, включение и выключение автодействий, отказ работы стрелок и т.п.
Программное обеспечение отработало без сбоев.

## Slide 13: Организационно – экономическая часть
Notes: Также в дипломном проекте был проведен анализ материальных расходов и затрат времени на разработку программного обеспечения.

## Slide 14: Выводы
Проработана и утверждена структура системы МПЦ
Разработан интерфейс рабочего места диспетчера
Разработан рабочий прототип системы МПЦ для типовой станции метрополитена
Разработаны программы САПР для автоматизированной генерации технических алгоритмов работы станции
Начата работа по разработке системы МПЦ с использованием САПР
Notes: Разработанная система МПЦ успешно выполнила свои функции, а именно - демонстрация возможностей компании, проработка структуры системы в целом, разработка сопутствующих системе МПЦ интерфейсов.
Работа по автоматизации и ускорению разработки системы МПЦ еще не закончена, но уже есть наработки в этом направлении в виде реализации комплекса программ САПР и начала работ по созданию технического приложения с использованием этих программ.

## Slide 15: Спасибо за внимание!